## Slide 1: Обзор статьи “A skin-integrated device for neck posture monitoring and correction ”
Выполнили: Усачева Дарья Владимировна, гр. 1384
Бобков Владислав Дмитриевич, гр. 1384
Пчелинцева Кристина Романовна, гр. 1384
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина)
Научно-исследовательская практика
Санкт-Петербург, 2024

## Slide 2: О статье
Название: A skin-integrated device for neck posture monitoring and correction
Авторы: Hu Luo, Tianhao Jin, Yu Zhang, Bohao Tian, Yuru Zhang & Dangxiao Wang
Год: 2023
Журнал: Microsystems & Nanoengineering

## Slide 3: Цель и задачи исследования
Актуальность: Исследование имеет высокую актуальность, помогая улучшить здоровье людей и предотвращая боли в шее из-за неправильной позы при работе за компьютером или использовании гаджетов.
Цель: Создание автономного устройства в форм-факторе e-skin для стабильного определения и коррекции положения шеи человека с помощью одного инерциального датчика и четырех вибротактильных приводов.

## Slide 4: Цель и задачи исследования
Задачи:
Спроектировать и изготовить устройство e-skin.
Найти алгоритм для оценки положения шеи.
Проверить стабильность и липкость e-skin, скорость распознавания вибротактильных раздражителей, а также определение угла наклона и бокового поворота.
Протестировать работу устройства для выявления практических достоинств и недостатков устройства.
Сделать выводы о практичности устройства e-skin, о проблеме с положением шеи у современного человека.

## Slide 5: Достигнутый результат
Результатом исследования авторов является автономное устройство в форм-факторе e-skin для стабильного определения и коррекции положения шеи человека. Устройство представлено в виде носимой электроники, которая интегрируется в кожу.
Предложенное устройство позволяет непрерывно отслеживать положение шеи в различных сценариях использования и предоставлять тактильные сигналы для коррекции ее положения, а также загружает измеренные значения тангажа и крена по беспроводной сети на ноутбук с интервалом 5 секунд.

## Slide 6: Достигнутый результат
Дизайн электронной кожи очень тщательно продуман и нацелен на обеспечение комфортного и эффективного использования. E-skin имеет прямоугольную форму, его размер 66 × 71 мм для оптимального соответствия форм-фактору кожи шеи. Также оптимизировано расположение электронных компонентов для уменьшения толщины устройства и улучшения механических свойств.

## Slide 7: Соответствие результата, цели и задач
Авторы успешно достигли результата соответствующего поставленной цели, представив эффективное устройство для мониторинга и коррекции положения шеи.
На рисунке показано размещение устройства e-skin.

## Slide 8: Соответствие результата, цели и задач
В ходе исследования также были выполнены все необходимые задачи:
Спроектировано и изготовлено устройство e-skin.
Найден алгоритм для оценки положения шеи.
Протестирована работа устройства для выявления практических достоинств и недостатков устройства.
Проведены проверки всех необходимых характеристик.
Сделаны выводы о практичности устройства e-skin, о проблеме с положением шеи у современного человека.

## Slide 9: Практическая значимость результата
Тематика: Биомедицина, биомедицинская инженерия, микросхемы и наноинженерия. ​
Исследование: Прикладное
Область применения: Медицина

## Slide 10: Недостатки результата
Представленный результат имеет следующие недостатки:
Необходимость менять клейкие двусторонние ленты для качественного сцепления с кожей шеи.
Возможность влияния сторонних факторов на оценку положения шеи (ландшафт, положение талии).
Возможность нарушения оценки при боковом сгибании.

## Slide 11: Заключение
В ходе научно-исследовательской практики был получен опыт работы с научными статьями, исследована статья «A skin-integrated device for neck posture monitoring and correction».
Авторам статьи удалось разработать эффективное носимое устройство в форме электронной кожи (e-skin) для мониторинга и коррекции положения.